## Slide 1
SHAHSIY KOMPYUTERNING XOTIRASI TURLARI VA TASNIFI.
KOMPYUTER XOTIRASINI
AJRATISH.

## Slide 2
Inson miyasi eng mukammal X.q. hisoblanadi. Unda (10—15)109 ga yakin asab hujayrasi (uyasi) — neytronlar mavjud bo’lib, ularning har biri xotira hujayrasi (uyasi)ni tashkil qiladi.
Kompyuterning "miyasi" — mikroprotsessor maʼlumot yoki dasturlarni aynan xotiradan oladi va natijalarni unga qayd kiladi. Kompyuter diskdan maʼlumotlarni "o’qib", maxsus qismida saqlaydi va ish jarayonida undan bevosita foydalanib turadi. Ana shu maxsus kiyem operativ xotira deb ataladi. Kompyuterning imkoniyatlari operativ xotira sig’imiga bog’liq.

## Slide 3
Kompyuterda operativ xotira 1 Mbayt yoki undan kichik bo’lsa, u faqat MS DOS OT muhitida, agar 4 Mbayt bo’lsa, MS DOS OT, Windows 3.1 muhitida, 32 Mbayt va undan katta bo’lsa, lokal tarmoqdar (internet, elektron pochta — Email) da ishlashi mumkin. Ko’pchilik kompyuterlarda operativ xotira orasiga qo’shimcha KEShxotira o’rnatiladi. Ko’p ishlatiladigan ma’lumotlar ana shu xotiraga qayd qilinadi. IBM PC kompyuterida yana xotiraning BIOS (doimiy xotira) va CMOS (yarim doimiy xotira) turlari mavjud. Ularda kompyuter qurilmalarini tekshirish dasturlari, operatsion tizimni yuklash va kompyuter qurilmalariga xizmat ko’rsatish vazifalarini bajarish dasturlari saqlanadi.

## Slide 4
Кompyuter xotira qurilmalari 15/09/2013 beckbumer | 4,025 marotaba ko'rildi. Kompyuter elektr manbaidan uzilgandan so‘ng, tezkor xotira (ОЗУ)dagi barcha ma'lumotlar o‘chib ketadi va kompyuter qayta yuklanganda, o‘chgan ma'lumot larni qayta tiklab bo‘lmaydi
.

## Slide 5
Barcha tashqi qurilmalar energiyaga bog‘liq bo‘lmagan holda ma'lumotlani saqlaydi.
Hozirgi kunda barcha tashqi xotira qurilmalari quyidagi turlarga bo‘linadi:
Magnitli saqlash qurilmasi.
Optik saqlash qurilmasi.
Elektr saqlash qurilmasi.
- endi har bir turiga qisqacha to‘htab o‘tamiz.
Magnit saqlash qurilmalari kompyuterga o‘rnatiladigan asosiy saqlash vositasi hisoblanadi. Bu turdagi hotira qurilmasining asosi, ya'ni barcha ma'lumotlar magnit asosga ega bo‘lgan materiallarda saqlanadi. Bu turdagi xotiradan, barcha turdagi kompyuterlar(ishchi kompyuterlar, serverlar, portativ kompyuterlar,..) foydalanishadi.

## Slide 6
Bu turdagi xotira qurilmasiga quyidagilar kiradi:
- Qattiq disklar(HDD).
- Egiluvchan disklar(floppi disk).
- Magnit lentalar.
Qattiq diskni(vinchester, HDD), kompyuterning asosiy xotirasi deyish mumkin. Bu qurilma kompyuterga bevosita ATA yoki SATA porti orqali ulanadi. Hajmi ham xar hil bo‘ladi (250 Gb, 500 Gb, 1 Tb, 2Tb,..). Hajmi qanchalik katta bo‘lsa, narxi ham shunchalik qimmat hisoblanadi. Undan tashqari ma'lumotlarni o‘qish va yozish tezligi ham narxiga ta'sir qiladi. Bu xotira turiga yana tashqi qattiq disklar ham kiradi. Ular USB port orqali ulanadi va kompyuterdan elektr manbai oladi. Bu turi katta hajmdagi ma'lumotlarni olib yurish uchun ishlatiladi.

## Slide 7
Navbatdagi tashqi saqlash qurilmasi bu optik disklar hisoblanadi. Bu disklarga ma'lumotlar lazer nurlari orqali yoziladi va lazer nurlari orqali o‘qiladi. Optik disklarni quyidagi turlari mavjud:
- Faqat o‘qish uchun mo‘ljallangan disklar: CD, DVD.
- Faqat bir marotaba yozish uchun mo‘ljallangan disklar: CD-R, DVD-R.
- Bir necha marotaba yozish uchun mo‘ljallangan disklar: CD-RW, DVD-RW.
CD disklar 700 Mb atrofida, DVD disklar esa 4.7 Gb atrofidagi ma'lumotlarni o‘zida saqlay oladi. Bu optik disklarni o‘qish uchun kompyuterga CD-ROM, DVD-ROM qirilmalari ulanadi. Hozirgi kunda yangi DVD disklari paydo bo‘lgan, bular Blu-ray deb nomlanadi va ular ko‘k rangdagi lazer orqali ma'lumotlarni yozadi(oddiy optik disklarga qizil rangdagi lazer ishlatiladi).

## Slide 8
Bluray Disklarning Hajmi 25 Gb Dan Boshlanadi.
Keyingi Tashqi Xotira Qurilmasi Bu – elektr saqlash qurilmasidir. Bu xotira qirilmasida ma'lumotlar, mikrosxemalar orqali yaratilgan va programmalashtirilgan xotirada saqlanadi. Bunga misol, flesh - xotiralardir (fleshka). Bu qurilmalar kompyuterga USB port orqali ulanadi. Qurilmaning o‘lchamlari kichik va hajmi hozirgi kunda 64 Gb dan ham oshdi. Bu qurilmaning asosiy parametri hajmidan tashqari ma'lumotlarni o‘qish va yozish tezligi hisoblanadi.

## Slide 9
Xotira kompyuterning asosiy qurilmalaridan biri bo'lib, u energiyaga bog'liq xotira hisoblanadi, yani undagi ma`lumotlar kompyuterni energia manbaidan uzganingizda o'chib ketadi.

## Slide 10
Operativ xotirani kompyuterda bajaradigan vazifasi shundan iboratki, ayni damda ekranda ko'rsatib turilgan ma`lumot va miktoptotsessor yuklagan jarayonlarni saqlab turish uchun ishlatiladi.
Mikroprotsessor biror jarayonni ko'p marta ishlatsa, va ayni damda ishlab turgan dasturlar uchun kerakli jarayonlarga ko'p marta murojaat qilishga to'g'ri keladigan bo'linsa, uni xar safar qattiq diskdan borib o'qib kelavermaslik uchun ham operativ xotiraga yuklab qo'yadi.

## Slide 11
OPERATIV XOTIRANI QUYIDAGI PARAMETRLARI BOR:
Tip : operativ xotirani bugungacha bir necha xil tip (tur)lari bor.
-SIMM; -DIMM; -DDR -DDR2 -DDR3
Bular bular bir-biridan ko'rinishi, xotira xajm, chastotasi va boshqa parametrlari bilan farqlanadi.

## Slide 12
Operativ xotira xajmi: tipidan kelib chiqib bir-biridan farqlanadi. Ona platada operativ xotira qurilmasi uchun 2 va undan ortiq joy bo'lishi ham mumkin.
Bugungi kunga kelib DDR3 turidagi operativ xotiralarni 3-4 Gb xajmlilari va undanda yuqori hajmlilari ham bor. DDR2 turidagi operativ xotiralarda 1-2 Gb yuqori hajm hisoblanar edi. Operativ xotirani xotira xajmi haqida gap ketganida operatsion tizimni ham hisobga olish kerak bo'ladi.
Chunki agar, operatsion tizim maksimum 2 Gb ma`lumot bilan ishlay olsayu, operativ xotira hajmi 8 Gb bo'lsa, unda qolgan 6 Gb ishlatilmay yotaveradi. Tuzlishi jihatidan DDR3 - DDR2 dan ancha kichikroq ko'rinishda bo'lsada, ko'pgina parametrlari undan yuqoridir.

## Slide 13
Chastotasi: bu ona plata bilan ma`lumot almashish vaqtida operativ xotira kanalidan qanchadir vaqtda (masalan bir sekundda) necha marta ma`lumot o'tish ko'rsatkichidir.
Operativ xotira chastotasi haqida gapirilganda, ona platadagi operativ xotira portlari bilan mikroprotsessor orasidagi shinani chastotasini ham hisobga olish kerak, chunki operativ xotira chastotasi 1600 Mhz bo'lsayu, ona platadagi operativ xotirani mikroprotsessor bilan ulovchi shina chastotasi 1066 Mhz bo'lsa, unda maksimal operativ xotira va mikroprotsessor o'rtasidagi ma`lumot almashish tezligi 1066 Mhz dan oshmay turaveradi.

## Slide 14
Operativ xotira Taymingi: bu ma`lumotni operativ xotira modullari orasida o'tayotganida ushlanib qoladigan vaqti hisoblanadi. Bunday parametrlar ko'p xisoblansada, asosiy 4 tasi quyidagilar: 1. CAS Latency 2.RAS to CAS Delay 3.RAS Precharge Time 4.DRAM cycle Time
Bu parametr operativ xotirani chastotasi bilan bog'liq bo'lib: qancha chastota katta bo'lsa, uni taymingi shuncha katta bo'lishi mumkin.
Lekin bazi operativ xotira ishlab chiqaruvchi firmalarni mahsulotlarida "LOW Latency" degan yozuv bo'ladi. Bu degani- "katta chastotada-kam ushlanib qolish vaqti" ma`nosini beradi.

## Slide 15
Kuchlanish: operativ xotira uchun ketadigan tok kuchi kuchlanishi. Albatta bunday ko'rsatkichi kichkina bo'lgan operativ xotiralar bo'lgani yaxshi.
Lekin chastota qanchalik katta bo'lgani sari unga kerak bo'ladigan tok kuchi kuchlanishi ham shunchalik katta bo'lib boraveradi.
Bu parametr yuzasidan "LV" - Low Voltage markirovkali operativ xotiralarni xarid qilish maqsadga muofiq bo'ladi.
Ishlab chiqaruvchi firmasi: taniqli ishlab chiqaruvchi firmalarni nomlari va shtrix kodlari tushirilgan mahsulotni olish sizni qalbaki mahsulotlardan saqlaydi.

## Slide 16
Masalan, 4 ta slot bor, 4/2 va 1- operativ xotira qurilmasi 1- slotga 2- operativ xotira qurilmasi bittadan keyin, yani 3- slotga o'rnatilgani maqsadga muofiqdir. Keling endi biror operativ xotiraga tegishli markirovkani tahlil qilsak: "DDR3 RAM 2Гб Goodram (1600МГц CL9 (9-11-11-29) 1.5V)" - DDR3-> operativ xotira turi; - RAM 2Gb -> operativ xotira xajmi; - Goodram -> ishlab chiqaruvchi firma nomi; - 1600 Mhz -> chastotasi; - CL9 (9-11-11-29) -> tayming, ushlanib qolish vaqti; - 1.5 V -> kerak bo'ladigan kuchlanish.

## Slide 17
Kodni optimallashning umumiy tamoyillari.
Optimizatsiya – bu foydaliroq natijali ob’ekt dastur olish maqsadida kompyuter dasturidagi amallarning o‘zgartirish va tartibga solish bilan bog‘liq qayta ishlashdir.
Optimizatsiya kod generatsiyasini tayyorlash va kodni generatsiyalash fazasi bo‘yicha bajarilishi mumkin.

## Slide 18
Natijaviy dasturning foydalilik ko‘rsatkichi quyidagilar:
1) natijaviy dasturning bajarilishi uchun zarur bo‘lgan xotira xajmi.
2) dasturning bajarilish tezligi.
Aylantirishlarni optimallashni ikki asosiy ko‘rinishini farqlaydilar:
1) kiruvchi dastur matnini natijaviy ob’ekt kodiga bog‘liq bo‘lmagan xolda uning ichki tasvirlanish kurinishida aylantirish.
2) berilgan aylantirishlar maqsadli hisoblash tizimining arxitekturasiga boglik emas. Ular avvaldan yaxshi tanish bo‘lgan matematik va mantiqiy aylantirishlarga asoslangan.
3) natijaviy ob’ekt dasturni aylantirish.

## Slide 19
USHBU GURUH AYLANTIRISHLARI
MAQSADLI HISOBLASH TIZIMINING ARXITEKTURASIGA BOGLIK.
Optimallash quyidagi sintaksis konstruksiyalar uchun bajarilishi mumkin:
1) dasturning chiziqli bo‘laklari; 2) mantiqiy ifodalar
3) sikllar. 4) protsedura fuksiyalarini chaqiriqlari.
Virtual xotira, ko‘p dasturli rejim. KESh-xotira
XT xotirasi ierarxik darajasi Asosiy xotira
Tezkor xotira Registrli
Tashqi xotira

## Slide 20
TEZKOR XOTIRA – bu protsessorning ishchi sohasidir. Unda ish vaqtidagi barcha programma va ma`lumotlar saqlanadi.
ZAMONAVIY KOMPYUTERLARDA UCH TURDAGI
XOTIRA QURILMALARI ISHLATILADI:
ROM(Read Only Memory ) Doimiy saqlash qurilmasi. Bu qurilmaga ma`lumotlar yozib bo`lmaydi.
DRAM (Dynamic Random Access Memory). Ixtiyoriy murojaat qilish mumkin bo`lgan dinamik xotira qurilmasi.
SRAM (Static RAM) Statik operativ xotira.
MAGNIT DISKLAR, ULARNING TURLARI.
MAGNIT DISKLAR (MD) malumotlarni magnitli mashinali tashuvchilarga kiradi. Eslab qoluvchi muhit sifatida ularda maxsus xossalarga ega bo‘lgan magnit materiallar ishlatilib, ular ikki magnit holatni — magnitlanganlikning ikki yo‘nalishini qayd qilish imkonini beradi.

## Slide 21
MD DAGI YIG‘UVCHILAR (MDY) HT DAGI ENG KO‘P TARQALGAN TASHQI ESLAB QOLISH QURILMALARIDIR. ULAR QATTIQ VA EGILUVCHAN, ALMASHTIRILADIGAN VA HT GA SOZLANGAN BO‘LADI.
- Leksik taxlil – bu kompilyator bo‘lagi bo‘lib, dastur literalarini o‘qiydi va ular orqali kiruvchi til leksemalarini ko‘radi.
Sintaksis taxlil – Taxlil bosqichidagi kompilyatorning asosiy bo‘lagidir. Tilning sistaksis konstruksiyalarini ajratadi.
Semantik taxlil – bu kompilyator bo‘lagi bo‘lib, kiruvchi til semantikasi nuqtai nazaridan dastur matnini tekshiradi.
Kodni generatsiyalashga tayѐrgarlik – natijaviy dasturning sintezi bilan bog‘liq bo‘lgan xarakatlarga tayѐrgarlik bajariladi.
Kodni genaratsiyalash – natijaviy kodni bevosita xosil etish – kodni optimizatsiyalashni o‘z ichiga olgan asosiy faza.
Identifikatorlar jadvali – kiruvchi dastur elementlari xakidagi ma’lumotlarni saklovchi berilganlar to‘plami.
O‘tish – bu tashqi xotiradan berilganlarni oxirgi ukish jaraѐni, ularni kayta ishlash va tashki xotiraga joylashtirish. Kompilyatsiyaning bir fazasi – bir utishdir.

## Slide 22
MA’LUMOTLARNI SAQLASH SOHASI
BIOS
Tezkor xotira
Ichki
Doimiy
Xotira
Yumshoq disk
Axborot tashuvchi
Kompakt disk
Tashqi
Tezkor xotira